## Slide 1: 计算机组成原理总复习串讲

## Slide 2: 考纲考查目标
1.理解单处理器计算机系统中各部件的内部工作原理、组成结构以及相互连接方式，具有完整的计算机系统的整机概念。
2.理解计算机系统层次化结构概念，熟悉硬件与软件之间的界面，掌握指令集体系结构的基本知识和基本实现方法。
3.能够综合运用计算机组成的基本原理和基本方法，对有关计算机硬件系统中的理论和实际问题进行计算、分析，并能对一些基本部件进行简单设计。
第一章 计算机系统概论

## Slide 3: 考纲要求
1、计算机发展历程。
2、计算机系统层次结构
（1）计算机硬件的基本组成
（2）计算机软件的分类
（3）计算机的工作过程
3、计算机的性能指标
吞吐量、响应时间；CPU时钟周期、主频、CPI、CPU执行时间；MIPS、MFLOPS

## Slide 4
计算机的分类
计算机从总体上来说分为两大类:
模拟计算机和数字计算机。
数字计算机根据规模、速度、价格及性能等指标，分为
专用计算机和通用计算机。
通用计算机分为巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机、单片机六类。

## Slide 5: 计算机性能指标
吞吐量：一台计算机在某一时间间隔内能够处理的信息量，单位是字节/秒（B/S）。
响应时间：从输入有效到系统产生响应之间的时间度量，用时间单位来度量，例如微秒（10-6S）、纳秒（10-9S）。
利用率：表示在给定的时间间隔内，系统被实际使用的时间所占的比率，一般用百分比表示。
处理机字长：指处理机运算器中一次能够完成二进制数运算的位数。当前处理机的字长有8位、16位、32位、64位。字长越长，表示计算的精度越高。

## Slide 6: 计算机性能指标
总线宽度：CPU中运算器与存储器之间进行互连的内部总线二进制位数。
存储器容量：存储器中所有存储单元的总数目，通常用KB、MB、GB、TB来表示。存储器容量越大，记忆的二进制数越多。 其中K=210，M=220，G=230，T=240，B=8位（1个字节）。
存储器带宽：存储器的速度指标，单位时间内从存储器读出的二进制数信息量，一般用字节数/秒表示。

## Slide 7: 计算机性能指标
主频/时钟周期：CPU的工作节拍受主时钟控制，主时钟不断产生固定频率的时钟脉冲，主时钟的频率（f）叫CPU的主频。度量单位是MHz（兆赫兹）、GHz（吉赫兹）。例如Pentium系列机为60MHz～266MHz，而Pentium 4升至3.6GHz。
主频的倒数称为CPU时钟周期（T），即T=1/f，度量单位是微秒、纳秒。

## Slide 8: 计算机性能指标
CPU执行时间：表示CPU执行一段程序所占用的CPU时间，可用下式计算： CPU执行时间 ＝ CPU时钟周期数 × CPU时钟周期
CPI：执行一条指令所需的平均时钟周期数。用下式计算： CPI ＝ 执行某段程序所需的CPU时钟周期数 该程序包含的指令条数

## Slide 9: 计算机性能指标
MIPS：表示每秒百万条指令数，用下式计算：
MIPS ＝ 指令条数 ＝ 时钟频率 程序执行时间 × 106 CPI × 106
MFLOPS：表示每秒百万次浮点操作次数，用下式计算：
MFLOPS ＝ 程序中的浮点操作次数 程序执行时间 × 106

## Slide 10: 计算机性能指标
MIPS 和MFLOPS 的区别
  MIPS是单位时间内的执行指令数，所以MIPS值越高说明机器速度越快。
  MFLOPS是基于操作而非指令的，只能用来衡量机器浮点操作的性能，而不能体现机器的整体性能。

## Slide 11: 1.3 计算机的硬件
数字计算机的硬件组成
存储器
运算器
控制器
系
统
总
线
CPU
适配器
输入
设备
输出
设备
运算器和控制器称为CPU，CPU和存储器称为主机。

## Slide 12: [若干名词与基本概念]
存储单元: 在存储器中，保存一个n位二进制数的n个触发器,组成一个存储单元。
存储容量: 存储器所有存储单元的总数。通常用单位“KB、MB、GB”等表示,如：128KB、64MB、20GB等。存储容量越大,表示计算机记忆储存的信息的能力就越大。
地址: 存储器中各个存储单元的编号,称为地址。

## Slide 13: 名词与基本概念
计算程序
计算机求解任何问题，都是化成一步一步简单的算术或逻辑基本操作来做。每一步基本操作就用一条指令来控制实现。而求解某一问题的一串指令序列,叫做该问题的计算程序,简称为程序。

## Slide 14
指令的形式
每条指令必须明确告诉控制器,从何处取出操作数,并进行何种操作；操作结果送到何处；等等。
指令基本格式： 操作码 地址码（操作数）
操作码功能： 表示指令所要进行的操作，如加、减、乘、除、移位、取数、存数、…等等;
地址码功能： 表示参加运算的数据应从哪个单元取,运算的结果应存到哪个单元，…等等。
注意到：存储器中保存的数据或指令（程序），都是二进制形式的数码。

## Slide 15: 名词与基本概念
冯.诺伊曼型计算机的工作特征
冯.诺伊曼型计算机：计算机总是根据事先编制好
并放在存储器中的计算程序（即：存储程序），依次
执行该程序指令，进而完成所对应的任务。
∴ “存储程序 、程序控制”----冯.诺伊曼型计算机的主要特点。

## Slide 16
指令字和数据字
计算机中的“字”：指一串由0和1（二进制）数字组成的代码, 既可以表示指令、也可以表示数据。
最小信息单位: 1位二进制代码
基本信息单位: 常用“字节” (B)或“字” (W)等来计算。
字节：一个“字节”= 8位二进制代码
字长：一个“字”可以由一个或多个字节组成。通常把组成一个字的二进制位数叫做字长。
计算机字既可以代表指令,也可以代表数据。
代表数据的称为数据字；表示指令的称为指令字。

## Slide 17: 名词与基本概念
[问题]：
所有指令和数据都是二进制数码形式放在内存中、
或在机器中传送。那么，计算机如何来加以区分呢？
[计算机对指令和数据的区分]：
一般来讲：
1、时间上：在取指周期中，CPU从内存读出的信息一定是指令；而执行周期中从内存读出或写入的信息一定是数据。
2、空间上：指令一定流向控制器；而数据则是在内存（或寄存器）与运算器之间流动。

## Slide 18
11. 冯诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据是__
A. 指令操作码的译码结果
B. 指令和数据的寻址方式
C. 指令周期的不同阶段
D. 指令和数据所在的存储单元
例: 2009年考题:
答案：C
考点：冯诺依曼思想的基本概念

## Slide 19
[指令流与数据流]：
当一个取指周期内同时有多条取出的指令时，即内存向控制器送出“指令流”；
当在一个执行周期内同时处理多个数据时，则形成所谓的“数据流”。
这种概念常出现在流水线结构或分布式处理计算机的分析与讨论中。

## Slide 20
从器件角度看，计算机经历了五代变化。但从系统结构看，至今绝大多数计算机仍属于（ ）计算机。
A. 并行 B. 冯·诺依曼 C. 智能 D. 串行

## Slide 21: 1.5 计算机系统的层次结构
1. 微程序设计级
硬件级，它由机器硬件直接执行微命令。如果某一个应用程序直接用微命令来编写，可在这一级上运行应用程序。
2. 一般机器级
也称为机器语言级，由微程序解释机器指令系统。这一级也是硬件级。
3. 操作系统级
由操作系统程序实现。这些操作系统由机器指令和广义指令组成，广义指令是操作系统定义和解释的软件指令。
4. 汇编语言级
给程序人员提供一种符号形式语言，以减少程
序编写的复杂性。这一级由汇编程序支持和执行。
5. 高级语言级
面向用户，为方便用户编写应用程序而设置的。这一级由各种高级语言编译程序支持和执行。
高级语言级
微程序设计级
一般机器级
操作系统级
汇编语言级
编译程序
微程序直接由硬件执行
微程序
操作系统
汇编程序
1级
5级
4级
3级
2级
硬件
固件

## Slide 22
汇编程序---将汇编语言编写的源程序翻译成机器语言程序。
编译程序---将高级语言编写的源程序统一翻译成机器语言程序。
解释程序---将高级语言编写的源程序逐条翻译成机器语言程序。
固件是指那些存储在永久保存信息器件中的程序，是具有软件功能的硬件。

## Slide 23
1.每一级上都能进行程序设计，且得到下面各级的支持；
2.第1级～第3级所用语言基本为二进制语言，机器执行和解释容易；
3.第4级、第5级采用符号语言，有利于不了解硬件的人使用计算机；
4.级数越低越靠近硬件，级数越高使用计算机越方便。
层次结构的特点

## Slide 24
已知机器字长8位，x = -101111，
则[x]原 = __________，
[x]补 = ___________。
采用奇校验，假设校验位设置在最高位，1001011的校验码为 。

## Slide 25: 第二章 运算方法和运算器
本章首先讲述数据和文字的表示方法，然后讲述了定点运算方法，定点运算器的组成，最后讲述了浮点运算方法、浮点运算器的组成。这一章重难点较多。

## Slide 26
本章以运算方法及运算器为主要内容，探讨了计算机实现
各类运算的基本原理。
主要概念有：
1、 一个定点数由符号位和数值域两部分组成。按小数点
位置不同，定点数有纯小数和纯整数两种表示方法。
2、 按 IEEE754标准，一个浮点数由符号位Ｓ、阶码
Ｅ、尾数Ｍ三个域组成。其中阶码Ｅ的值等于指数的真值ｅ加
上一个固定偏移值。
3、 为了计算机能直接处理十进制形式的数据，采用两种十进制数据的表示形式：
⑴ 字符串形式，主要用在非数值计算的应用领域；
⑵ 压缩的十进制数串形式，用于直接完成十进制数的算术
运算。
第二章总结

## Slide 27
4、 数据变成机器码时，有四种表示方法：原码表示法，反码表示法，补码表示法，移码表示码。其中移码以定点整数为主，主要用于表示浮点数的阶码Ｅ。
5、字符信息属于符号数据，是处理非数值领域的问题。国际上采用的字符系统是七单位的ASCII码。
6、计算机对于汉字的输入、处理及输出，采用输入编码、汉字内码、字模码等三种不同用途的编码来完成处理任务。
7、为简化运算器的构造，在运算方法中，算术运算通常采用补码加减法，乘除运算通常采用原码或间接补码、直接补码法完成。
第二章总结

## Slide 28
8、 为了运算器的高速性和控制的简单性，采用了具有先行进位的ALU、阵列乘/除法器、流水线结构等并行处理技术。
9、 定点运算器和浮点运算器的结构复杂程度有所不同。浮点加减运算通常包括：对阶、尾数运算、规格化与舍入处理等多个子过程。
10、浮点运算器通常采用流水线结构。
作业(书P64):6; 9（必须会定点和浮点加减运算）

## Slide 29
内容包括数据格式、数的机器码表示、字符和字符串编码、汉字的表示、校验码。
常见的数据格式有：定点格式和浮点格式。我们要熟悉定点数和浮点数的定义、表示方法、范围、这两种表示方法的差异，其中浮点数的表示是个难点。比如：定点格式是指：在定点表示法中，小数点位置固定不变。定点格式常有两类：定点小数和定点整数
定点小数法： 约定小数点在符号位与数值部分最高位之间。
定点整数法 约定小数点的位置在数值部分最右一位的右端。

## Slide 30
二进制数的编码表示
主要解决问题是符号如何表示？带符号数据如何参与运算？目前计算机系统中已经形成了一套完整的带符号数的二进制编码系统，即原码、反码和补码、移码。
重点掌握数的机器码表示，包括原码、补码、反码、移码的定义，要搞清楚四种码制的表示范围、作用以及它们之间的转换，特别注意的是0的几种码制表示方法。

## Slide 31: 真值、原码、补码、反码、移码
原码：
有正0和负0之分
范围 -(2n-1) ～ +(2n-1)
补码：
在补码表示法中，0的补码是唯一的
范围 -2n ～ +(2n-1)

## Slide 32
补码的求法：
当-2n  X  0时，X的补码是：符号位为1，数值位是其真值X的数值位取反加1。
移码与补码的关系：
移码和补码尾数相同，符号位相反。

## Slide 33
[例1] x=+1011111 原码为 01011111 补码为 01011111 反码为 01011111 移码为 11011111
[例2] x=-1011111 原码为 11011111 补码为 10100001 反码为 10100000 移码为 00100001

## Slide 34
下面概述一下：几种码制的比较
相同点：1、对于正数，它们等于正数本身，对于负数各有不同的表示。
2、最高位都表示符号位，补码和反码的符号位可以作为数值的一部分看待，和数值一起参加运算，但是，原码的符号位必须分开处理。
3、对于真值0，原码和反码各有两种表示形式，而补码只有一种形式。
4、原码，反码表示的正负数范围相对于0来说是对称的，但是补码的负数表示的范围比正数宽，能多表示一个最负的数，其值为－2^n或者为－1。

## Slide 35
熟悉补码加减法的运算法则，主要是补码加减法公式及变补公式。分别是：
[x+y]补=[x]补＋[y]补
[x－y]补=[x]补＋[－y]补
[－y]补＝[[y]补]变补(连同符号位各位求反，末位加1。)
在此基础上，掌握采用溢出的两种检测方法。
就是单符号位法和变形补码的方法。
难点在于基本的二进制加/减法器和十进制加法器的逻辑实现。

## Slide 36
E1E2……Em
M1M2……Mn
Ms
阶码
尾数
数符
浮点数的IEEE754标准：
（阶码采用隐含方式，采用移码表示）
E=e+偏移量 在32位浮点数中，偏移量=127
在64位浮点数中，偏移量=1023
实际的阶码

## Slide 37
下面讨论一下 数据校验码
问题：在数据在计算机内的存取、处理、传输过程
中都有可能产生错误。
解决方法：精心设计电路，提高硬件的可靠性
采用某种带有特征能力的编码方法，来
发现或纠正出错位。
我们常用的校验方法是奇校验和偶校验。
奇偶校验码是开销最小、最简单、最广泛使用的一种校验码，它只能发现数据中的一位错。
具体实现方法：为每个字节补充一个二进制位，称为校验位，设置校验位的值为“0”或“1”，使8个数位中含有“1”值的个数为奇数或为偶数，分别称为奇校验或偶校验。

## Slide 38
正数补码移位规则
数符不变
（单：符号位不变；双：第一符号位不变）。
空位补0
（右移时第二符号位移至尾数最高位）。
负数补码移位规则
数符不变
（单：符号位不变；双：第一符号位不变）。
左移空位补0
（第二符号位移至尾数最高位）。
右移空位补1

## Slide 39
定点除法运算，这一节也是个比较难的一节，主要是熟悉手工计算除法和恢复余数的除法及不恢复余数的除法的区别。在此基础上，了解不恢复余数阵列除法器的逻辑结构。
掌握解定点加减运算的计算过程
掌握解浮点加减运算的计算过程

## Slide 40
.运算器的核心功能部件是（ ）。
A.数据总线 B.ALU C.状态条件寄存器 D.通用寄存器
2.某机字长64位，1位符号位，若用定点整数表示，最大正整数为（ ）。
A.+(263-1) B.+(264-1) C.-(263-1) D.-(264-1)

## Slide 41
某机字长16位，存储容量1MB，若按字编址，它的寻址范围是（ ）。
A. 0—1M B. 0—512K
C. 0—56K D. 0—256K

## Slide 42: 第三章存储系统
本章讲述的存储系统的分类、分级结构与主存储器的技术指标等，这一章也比较重要。

## Slide 43: 本 章 总 结
对存储器的要求是容量大、速度快、成本低。为了解决了这三方面的矛盾，计算机采用多级存储体系结构，即cache、主存和外存。CPU能直接方问内存(cache、主存），但不能直接访问外存。
存储器的技术指标有存储容量、存取时间、存储周期、存储器带宽。
广泛使用的SRAM和DRAM都是半导体随机读写存储器，前者速度比后者快，但集成度不如后者高。二者的优点是体积小，可靠性高，价格低廉，缺点是断电后不能保存信息。

## Slide 44: 本 章 总 结
只读存储器和闪速存储器正好弥补了SRAM和DRAM的缺点，即使断电也仍然保存原先写入的数据。特别是闪速存储器能提供高性能、低功耗、高可靠性以及移动性，是一种全新的存储器体系结构。
双端口存储器和多模块交叉存储器属于并行存储器结构。前者采用空间并行技术，后者采用时间并行技术。这两种类型的存储器在科研和工程中大量使用。

## Slide 45: 本 章 总 结
Cache的工作原理
cache是一种高速缓冲存储器，是为了解决CPU和主存之间速度不匹配而采用的一项重要的硬件技术，并且发展为多级cache体系，指令cache与数据cache分设体系。要求cache的命中率接近于1。主存与cache的地址映射有全相联、直接、组相联三种方式。其中组相联方式是前二者的折衷方案，适度地兼顾了二者的优点又尽量避免其缺点，从灵活性、命中率、硬件投资来说较为理想，因而得到了普遍采用。
Cache的命中率h，效率e，平均访问时间ta(公式）
替换策略（LRU,LFU,随机替换）
写操作策略（写回法，全写法，写一次法）
返回

## Slide 46
最重要部分是存储器和CPU的连接以及如何对存储器进行扩展。扩展常采用位扩展、字扩展法、字位同时扩展法三种方法。
了解存储器的读写周期
特别是DRAM的刷新，常见的刷新方式为集中式刷新、分散式刷新、异步式刷新。
P101：1，2，13，14，P94：例6

## Slide 47
[例]CPU执行一段程序时， cache完成存取的次数为1900次，主存完成存取的次数为100次，已知cache存取周期为50ns，主存存取周期为250ns，求cache/主存系统的效率和平均访问时间。

## Slide 48
例：设有一个直接映射方式的cache，其容量为8K个字，每行的容量为16个字，主存为按字编址，其容量为512K字，求：
（1）主存有多少个块？该cache可容纳多少个行？
（2）内存地址中tag，行，和行内存储数据地址各多少位？
（3）将主存中的第513块调入cache，则cache的行号为多少？它的tag号是多少？
（4）在上一步调入的基础上，CPU给出的地址为04011H时，判断是否命中。
（5）CPU执行一段程序时，cache完成存取次数为5000次，主存完成存取次数为200次。已知cache存取周期tc为40ns，主存的存取周期tm为160ns，分别求cache的命中率和平均访问时间。

## Slide 49
解： （1）主存块大小和cache中行大小相同，主存中的块个数为512KB/16B = 215个，cache中的行个数为8KB/16B = 29 =512个。
（2）512KB/8KB = 64 = 26，所以tag有6位。Cache大小为8KB = 213B，所以cache地址为13位。而512 = 29， 13-9=4，所以cache行号和行内地址分别为9位和4位。
（3）513 mod 29 = 1，即第1号行。其区号 = 513/29 = 1，即tag为1.
（4）主存地址为04011H = 000 0100 0000 0001 0001B，其tag为2，而上一步从主存读出的数据块在1号区，所以未命中。
（5）h = Nc/(Nc+Nm) = 5000/(5000+200) = 96.15%
ta = htc + (1-h) tm = 96.15% * 40 + (1-96.15%) *160 = 44.62

## Slide 50
一个组相联映射的Cache，有128块，主存共有210块，每块64个字，每组4块，则主存地址共有＿＿＿位，其中主存字块标记应为＿＿＿位，组地址应为＿＿＿位；Cache地址共＿＿＿位。
4.虚拟存储器只是一个容量非常大的存储器的逻辑模型，并不是任何实际的物理存储器。它的作用，主要解决＿＿＿的矛盾。

## Slide 51
例：存储系统中加入cache存储器的目的是什么？简述cache的工作原理。

## Slide 52: 考纲要求
(一) 指令格式
1. 指令的基本格式
2. 定长操作码指令格式
3. 扩展操作码指令格式
(二) 指令的寻址方式
1. 有效地址的概念
2. 数据寻址和指令寻址
3. 常见寻址方式
(三) CISC和RISC的基本概念
第四章 指令系统

## Slide 53: 本 章 总结
一台计算机中所有机器指令的集合，称为这台计算机的指令系统。指令系统是表征一台计算机性能的重要因素，它的格式与功能不仅直接影响到机器的硬件结构，而且也影响到系统软件。指令格式是指令字用二进制代码表示的结构形式，通常由操作码字段和地址码字段组成。
返回

## Slide 54
操作码字段表征指令的操作特性与功能，而地址码字段指示操作数的地址。目前多采用二地址、单地址、零地址混合方式的指令格式。指令字长度分为：单字长、半字长、双字长三种形式。高档微机采用32位长度的单字长形式。
返回
本 章 总结

## Slide 55: 本 章 总结
形成指令地址的方式，称为指令寻址方式。有顺序寻址和跳跃寻址两种，由指令计数器来跟踪。形成操作数地址的方式，称为数据寻址方式。操作数可放在专用寄存器、通用寄存器、内存和指令中。数据寻址方式有隐含寻址、立即寻址、直接寻址、间接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、相对寻址、基值寻址、变址寻址、块寻址、段寻址等多种。按操作数的物理位置不同，有RR(对寄存器寻址)型和RS（对内存寻址）型。前者比后者执行的速度快。
返回

## Slide 56
按结构不同，分为寄存器堆栈和存储器堆栈。不同机器有不同的指令系统。一个较完善的指令系统应当包含数据传送类指令、算术运算类指令、逻辑运算类指令、程序控制类指令、I/O类指令、字符串类指令、系统控制类指令。RISC指令系统是目前计算机发展的主流，也是CISC指令系统的改进，它的最大特点是：①指令条数少；②指令长度固定，指令格式和寻址方式种类少；③只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作均在寄存器之间进行。
返回
本 章 总结

## Slide 57
堆栈寻址方式
堆栈是一组能存储和取出数据的暂时存储单元。它和存储器的差别在于对数据的存取方法或寻址方法不同。它采用“先进后出”的原理。按结构不同，可以分为两种常用堆栈类型：
（1）寄存器堆栈，一些CPU中有一组专门的寄存器组，它们称为串联堆栈，其中每一个寄存器能保存一个字的数据。
（2）存储器堆栈：指在主存中，设定一部分为堆栈区，一旦设定，就不能做其他用途。
课后作业P125：3，4，6，7，9，12

## Slide 58: 7、某计算机字长为32位，主存容量为64K字，采用单字长单地址指令，共有40条指令，试采用直接、立即、变址、相对四种寻址方式设计指令格式。
40条指令
  指令操作码需6位，26=64，其中24种编码未用；
4种寻址方式
  寻址特征需2位；
单字长单地址指令
  剩余24位作为形式地址；
设计方案：
  方案：专用变址寄存器；
寻址方式 | 寻址特征X | 有效地址E
直接寻址方式 | 00 | E=D
立即寻址方式 | 01 | D=Imm
变址寻址方式 | 10 | E=(R)+D
相对寻址方式 | 11 | E=(PC)+D

## Slide 59: 方案：专用变址寄存器
各操作数的寻址范围：
  立即数寻址方式
    指令中的立即数不能超过24位；
  直接寻址方式
    直接地址为24位，可直接寻址范围为224个单元，由于主存容量64K字，可直接寻址整个主存空间；
  变址寻址方式
    E=（R）+D，其中变址寄存器R为32位；
    由于主存容量64K字，可直接寻址整个主存空间；
  相对寻址方式
    E=（PC）+D，可直接寻址整个主存空间；
6位 OP | 2位 寻址特征 | 24位 形式地址D

## Slide 60
8.(1)50 种操作码占 6 位，4 种寻址方式占 2 位。以单地址指令为例：
X = 00 寄存器寻址方式。D 字段实际使用 4 比特选择 16 个通用寄存器。
X = 01 寄存器间接寻址方式。D 字段实际使用 4 比特选择 16 个通用寄存器。E= (RX)。 X = 10 立即寻址方式。D 字段给出 24 位立即数。
X = 11 直接寻址方式。D 字段给出 24 位内存地址。E = D。
(2) 寻址模式字段变成 3 位，可以支持更多的寻址方式。可增加相对寻址方式，其有效地 址 E = PC+D；还可使用内存间接寻址，此时有效地址 E = （D）。
6位 OP | 2位 寻址特征 | 24位 形式地址D

## Slide 61
16 个通用寄存器占 4 位，64 种操作占 6 位，剩下 22 位用于存储器地址，
地址E ＝（R1）＋D，其中R1为32位的
采用 R 为基址寄存器寻址，地址＝（ R1 ）＋D 当基址最大，D 也是最大的时候，寻址能力最大 而寄存器是 32 位的，
故最大存储空间是 232＋222 = 4GB＋4MB。
6位 OP | 4位 寄存器编址 | 22位 形式地址D
9、某机字长为32位，CPU中有16个32位通用寄存器，设计一种能容纳64种操作的指令系统，如果采用通用寄存器作为基址寄存器，则RS型指令的最大存储空间是多少？

## Slide 62: 12、根据操作数所在的位置，指出其寻址方式。
操作数在寄存器中，为 寻址方式；
操作地址在寄存器，为 寻址方式；
操作数在指令中，为 寻址方式；
操作数地址（主存）在指令中，为 方式；
操作数的地址为某一寄存器内容与位移量之和，可以是 寻址方式；
寄存器
寄存器间接
立即数
直接寻址
相对，基址，变址

## Slide 63
寄存器间接寻址方式中，操作数在（ ）。
A.通用寄存器 B.主存单元
C.程序计数器 D.堆栈
在下面描述的RISC指令系统中不正确的表述是（ ）。
A．选取使用频率高的一些简单指令，指令条数少 B．指令长度固定
C．只有取数/存数指令访问存储器 D．指令格式种类多

## Slide 64
指令格式是指令字用二进制代码表示的结构形式，通常由________和_______组成。

## Slide 65
某机的指令格式如图所示
其中X为寻址特征位：X=00时，直接寻址；X=01时，用变址寄存器RX1寻址；X=10时，用变址寄存器RX2寻址；X=11时，相对寻址。
设(PC)=1234H,(RX1)=0037H,(RX2)=1122H（H代表十六进制数），请确定下列指令中的有效地址： ①1322H ②2244H

## Slide 66: 考纲要求
(一) CPU的功能和基本结构
(二) 指令执行过程
(三) 数据通路的功能和基本结构
(四) 控制器的功能和工作原理
1. 硬布线控制器(不讲）
2. 微程序控制器
微程序、微指令和微命令；微指令格式、微指令的编码方式；微地址的形式方式。
(五) 指令流水线
1. 指令流水线的基本概念
2. 超标量和动态流水线的基本概念
第五章 中央处理器

## Slide 67: 第五章总结
CPU是计算机的中央处理部件，具有指令控制、操作控制、时间控制、数据加工等基本功能。早期的CPU由运算器和控制器两大部分组成。随着高密度集成电路技术的发展，当今的CPU芯片变成运算器、cache和控制器三大部分，其中还包括浮点运算器、存储管理部件等。
CPU中至少要有如下六类寄存器：指令寄存器、程序计数器、地址寄存器、数据缓冲寄存器、通用寄存器、状态条件寄存器。CPU从存储器取出一条指令并执行这条指令的时间和称为指令周期。CISC中，由于各种指令的操作功能不同，各种指令的指令周期是不尽相同的。划分指令周期，是设计操作控制器的重要依据。
返回

## Slide 68
CPU的功能和组成
CPU有四个方面的功能
（1）指令控制，主要控制程序的顺序
（2）操作控制，主要是翻译和执行指令
（3）时间控制，指对各种操作时间定时
（4）数据加工，对数据进行算术和逻辑运算，这是CPU的根本任务。
CPU的组成：
传统的CPU由运算器和控制器组成。

## Slide 69
控制器由程序计数器、指令寄存器。指令译码器、时序产生器和操作控制器组成，它是发布命令的决策机构。
运算器由算术逻辑单元，累加寄存器。数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成，它是数据的加工处理部件。
同时我们还应该熟悉CPU中的主要寄存器：主要是指令寄存器IR、程序计数器PC、地址寄存器AR、缓冲寄存器DR，累加寄存器AC，状态条件寄存器PSW，
我们应该知道它们的功能，知道它们主要作用。

## Slide 70
指令周期和指令时序的产生
首先搞清楚指令周期、机器周期、时钟周期的概念：
指令周期是从存储器中取出一条指令并执行这条指令的时间。一个指令周期由若干个CPU周期组成， CPU周期也就机器周期。而一个CPU周期又由多个时钟周期组成。再就是信号的来源：
时钟信号作为时间的基准，由时钟脉冲发生器产生。
周期信号用于控制不同阶段的操作，用触发器实现。
节拍信号用于控制周期内的微操作，用节拍信号发
生器实现。
然后我们要了解典型指令的指令周期（书P139例1），比如CLA，ADD等指令的指令周期(取值周期，执行周期）。

## Slide 71
微程序控制器
首先了解微程序控制的几个基本概念
微操作：一条指令功能的实现是通过一系列有序的基本操作来完成的，这些操作称为微操作，它是执行单元能够完成的最基本动作。
微命令： 对应某个微操作的命令称为微命令，它是执行单元可以接受的控制信号序列的最小单位。
微指令： 是对指令的分解，是一组微命令的组合。
主要包含两个字段：操作控制字段、顺序控制字段。

## Slide 72
微程序：
微指令的有序集合称为微程序。一条机器指令的功能通过许多条微指令来实现，即一条机器指令对应一段微程序。
控制存储器：
存放微程序的高速只读存储器。
微程序控制：
指令的执行是通过执行该指令对应的微程序来实现的控制方式，称为微程序控制方式。
在此基础上，我们应该了解微程序控制器的原理框图（核心部件）：它主要由控制存储器（CM)、微指令存储器、地址转移逻辑三大部分组成。。

## Slide 73
微程序设计技术
在了解微程序控制器基本原理的基础上，如何确定微指令的结构，是设计微程序的关键。
微指令格式
微指令格式：控制字段+顺序控制字段（下址字段） 控制字段每位表示一个微操作控制信号
然后考虑的是 指令操作微程序化。
微指令的编码
微指令的编码就是对微指令中的操作控制字段进行编码，通常有三种方法可供选择：直接表示法，编码表示法、混合表示法。
具体微地址的形成方法常有两种方法，计数器的方式、多路转移的方式。

## Slide 74: 流水CPU
RISC中，由于流水执行，大部分指令在一个机器周期完成。时序信号产生器提供CPU周期（也称机器周期）所需的时序信号。操作控制器利用这些时序信号进行定时，有条不紊地取出一条指令并执行这条指令。
时空图(吞吐率，加速比）
流水线中的主要问题
资源相关
数据相关（RAW,WAR,WAW)
控制相关
书P139:例1,P165：例4，P182：13

## Slide 77
CPU从 取出一条指令并执行该指令的时间称为 。
在硬布线控制器中，时序信号采用 、 、 三级体制。
机器指令与微指令之间的关系是（ ）。
A.用若干条微指令实现一条机器指令
B.用若干条机器指令实现一条微指令
C.用一条微指令实现一条机器指令
D.用一条机器指令实现一条微指令

## Slide 78
例：指令和数据都用二进制代码存放在内存中，从时空观角度回答CPU如何区分读出的代码是指令还是数据。

## Slide 79
试简述微程序控制器的核心部件？以及其工作原理。

## Slide 80: 考纲要求
(一) 总线概述
1. 总线的基本概念
2. 总线的分类
3. 总线的组成及性能指标（总线带宽，传输速率MB/S,波特率b/s）
(二) 总线仲裁
1. 集中仲裁方式
2. 分布仲裁方式
(三) 总线操作和定时
1. 同步定时方式
2. 异步定时方式
(四) 总线标准
第六章 总线系统

## Slide 81
总线技术是计算机系统的一个重要技术，有的学者说PC就是由CPU、总线系统、操作系统三个部分组成。
第一节讲述的是总线的概念和结构。
总线定义：它是构成计算机系统的互联机构，是多个系统功能部件之间进行数据传送的公共通道。一个单处理器的总线我们可分为三类：
内部总线，系统总线，I/O总线

## Slide 82
内部总线指CPU内部连接各寄存器及运算部件之间的总线。
系统总线指CPU同计算机系统的其他高速部件互相连接的总线。
I/O总线指中低速I/O设备之间互相连接的总线。
对于每种总线，我们还要了解其物理特征、功能特性、电器特性、时间特性
按连接方式来分，单机系统中总线结构有三种类型：单总线结构、双总线结构、三总线结构

## Slide 83
总线接口
首先了解信息的传送方式
有三种传送方式：串行传送，并行传送，分时传送。出于速度和效率的考虑，系统总线上传送信息必须采用并行传送方式。
当信息串行传送时，只有一条传输线，且采用脉冲传送。
当信息并行传送时，每个数据位都需要一根单独传输线。

## Slide 84
总线的仲裁、定时和数据传送模式
总线仲裁是总线系统的核心问题之一。是为了解决多个主设备同时竞争总线控制权的问题，常常采用优先级策略或公平策略，选择其中一个主设备作为作为总线的下一次主方，接管总线的控制权。
按仲裁电路的位置，分为：集中式仲裁（菊花链式查询、计数器查询、独立查询）和分布式仲裁。在这里，我们要搞清楚它们的区别。
总线的定时又是总线系统的核心问题之一。为了同步主方和从方，必须制定定时协议。
常见的协议有同步定时和异步定时两种方式。
书P185：例1，P193：例2

## Slide 85
计算机系统中，根据应用条件和硬件资源不同，信息的传输方式可采用以下三种方式：_____________、____________和分时传送。
在系统总线的数据线上，不可能传输的是（ ）。
A. 指令 B. 操作数
C. 握手(应答)信号 D. 地址