## Slide 1: 计算机组成原理

## Slide 2: 第一章：
1.计算机的性能指标：处理机字长，总线宽度，存储器带宽
2.冯·诺依曼计算机的设计思想是： 存储程序并按地址顺序执行
3.冯·诺依曼计算机的特点是： 存储程序和程序控制
4.计算机系统的层次结构从内到外依次为（ ）。
A.硬件系统、系统软件、应用软件 B.系统软件、硬件系统、应用软件
C.系统软件、应用软件、硬件系统 D.应用软件、硬件系统、系统软件

## Slide 3: 第二章：
数的机器码表示：原码，补码，反码
已知x = -01001，求原码，反码，补码
已知x = 01001，求原码，反码，补码
已知机器字长为16位，则原码能表示的最大正数和最小负数，
补码能表示的最大正数和最小负数
原码和补码表示的数的范围
校验码：
已知二进制数码00010001，如果校验位放在最高位，则奇校验码是（ ），偶校验码是（ ）

## Slide 4: 第二章：
补码的加减法
已知x=+01011，y=-11001，求两者的补码， 利用补码求x+y，x-y，判断溢出

## Slide 5: 第二章
浮点数的加减运算
设有两个二进制数：x=-0.111×210，y=0.101×211。
（1）将x,y的尾数转换为二进制补码形式。
（2）设阶码2位，阶符1位，数符1位，尾数3位。通过补码运算规则求出z=x+y的二进制浮点规格化结果。

## Slide 7: 第三章：
存储器的多层次结构：层次，作用，特点
SRAM和DRAM相比较的特点
双端口存储器和多模块交叉存储器使用的并行技术
Cache
Cache的功能和工作原理
Cache的命中率
地址映射：全相连映射，直接映射和组相联映射

## Slide 8: 第三章：
一个组相联映射的Cache，有256块，主存共有213块，每块64个字，每组4块，则主存地址共有 位，其中主存字块标记应为 位，组地址应为 位，Cache地址共 位。

## Slide 9
设有一个直接映射方式的cache，其容量为8K个字，每行的容量为32个字，主存为按字编址，其容量为512K字，求：
（1）主存有多少个块？该cache可容纳多少个行？
（2）内存地址中tag，行，和行内字地址各多少位？
（3）将主存中的第515块调入cache，则cache的行号为多少？它的tag号是多少
（4）在上一步调入的基础上，CPU给出的地址为06071H时，判断是否命中。

## Slide 10: 第四章
.某机的指令格式如图所示
其中X为寻址特征位：X=00时，直接寻址；X=01时，用变址寄存器RX1寻址；X=10时，用变址寄存器RX2寻址；X=11时，相对寻址。
设(PC)=0001H,(RX1)=0010H,(RX2)=2001H（H代表十六进制数），请确定下列指令中的有效地址： ①1702H ②2626H

## Slide 11: 第五章
某机微程序控制器采用水平型微指令格式。其微程序控制器有60个微命令，构成5个互斥类的微命令组，各组分别包含6、9、8、15、22个微命令；有3个转移控制状态（采用译码形式）。该机机器指令系统包含20条机器指令，平均每条指令由8条微指令组成。
（1）设计微指令：该微指令的格式中，操作控制字段、判别测试字段和下址字段各有几位？
（2）控存容量应该为多大容量（字数×字长）？

## Slide 12: 第八章
中断定义
单级中断
多级中断